328	5

TRANZISTORY ● SPÍNACI VÝKONOVÉ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KU 611, KU 612 NPN – PRO SPÍNACÍ A REGULAČNÍ APLIKACE
NPN – TPAHЗИCTOP ДЛЯ ПEPEKЛЮЧAЮЩИX И УПPABЛЯЮЩИX CXEM ● NPN – TRANSISTOR FOR SWITCHING AND CONTROL CIRCUITS ● NPN TRANSISTOREN FÜR SCHALTVORGÄNGE UND REGULATION
Křemíkové výkonové spínací tranzistory NPN se ztrátovým výkonem 10 W, vyrobené technologií MESA-epitaxní, určené pro použití
ve spínacích a regulačnich obvodench s proudem do 10 A v pří-strojích ṧirokého použiti.
Kovové pouzdro se dvěma koliky ve skleněných prǔchodkách.
Kolektor je vodivě spojen s pouzdrem.
Hmotnost: max. 12 g.
• U vývodǔ pokrytých pájkou
   max. 1,3 mm.
•• Měří se ve vzdálenosti max.
  1,5 mm od pouzdra.
Mezní hodnoty:	Tc = +25 °C
			KU 611	KU 612

Napěti kolektor – báze	UCBO	max.	210	250	V
Napěti kolektor – emitor (RBE = ∞)	UCEO	max.	50	80	V
Napěti emitor – báze	UEBO	max.	3		V
Proud kolektoru	IC	max.	3		A
Proud emitoru	– IE	max.	3,5		A
Proud báze	IB	max.	0,5		A
Ztrátový výkon UCE ≤ 20 V, Tc ≤ 45 °C	Ptot	max.	10		W
Teplota přechodu	Tj	max.	+155		°C
Teplota pří skladováni	Tstg	max.	–50 ... +50		°C
Teplota odpor vnitřní (UCE ≤ 20 V)	Rthjc		≤11		K/W

Charakteristické údaje:	Tc = +25 °C
Jmenovité hodnoty:		KU 611	KU 612
* Napěti kolektoru
(IC = 0,2 A) 1) KU 611	UCEO	≥50	–	V
(IC = 0,2 A) 1) KU 612	UCEO	–	≥80	V
* Zbytkový proud kolektor – báze
(UCB = 30 V)	ICBO	1 ≤ 50	0,5 ≤ 50	µA
Zbytkový proud kolektor – emitor
(UCE = 60 V, RBE = 30 Ω) KU 611	ICER	≤300	–	µA
(UCE = 120 V, RBE = 30 Ω) KU 612	ICER	–	≤300	µA
Zbytkový proud kolektor – báze
(UEB = 3 V)	IEBO	≤3	≤3	mA
* Saturačni napěti kolektoru
(IC = 1 A, IB = 0,1 A)	UCE sat	0,16 ≤ 1	0,16 ≤ 1	V

1) Měreno impulsně, šiřka impulso tp = 100 µs, opakovaci kmitočet tp = 50 Hz.
Note: This is a direct transcript of the original Czech datasheet shown on the next page. The sole purpose of this transcript is to ease any future translation efforts. This transcript does not imply any IP-rights on my behalf, I’ve not done any more that actually transcribe the original document, letter by letter, recreating some graphical elements in the process. So, nothing much really.
Cheers!
Gjermund Skogstad
Norway