322	5

TRANZISTORY ● SPÍNACI MALO A STŘEDOVÝKONOVÉ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
KU 607, KU 608	NPN – PRO SPÍNACÍ A REGULAČNÍ APLIKACE
NPN – TPAHЗИCTOP ДЛЯ ПEPEKЛЮЧAЮЩИX И УПPABЛЯЮЩИX CXEM ● NPN – TRANSISTOR FOR SWITCHING AND CONTROL CIRCUITS ● NPN TRANSISTOREN FÜR SCHALTVORGÄNGE UND REGULATION
Křemíkové výkonové spínací tranzistor NPN se ztrátovým výkonem 70 W, vyrobené technologií MESA-epitaxní, určené pro použití ve spínacích a regulačnich obvodench v přístrojích ṧirokého použiti.
Kovové pouzdro se dvěma koliky ve skleněných prǔchodkách.
Kolektor je vodivě spojen s pouzdrem.
Hmotnost: max. 22 g.
• U vývodǔ pokrytých pájkou
   max. 1,8 mm.
•• Měří se ve vzdálenosti max.
  1,5 mm od pouzdra.
Mezní hodnoty:	Tc = +25 °C
			KU 607	KU 608
Napěti kolektor – báze	UCBO	max.	210	250	V
Napěti kolektor – emitor
RBE = 0 Ω	UCES	max.	210	–	V
RBE = 3,9 Ω	UCER	max.	–	250	V
	UCEO	max.	80		V
Napěti emitor – báze	UEBO	max.	5		V
Proud kolektoru	IC	max.	10		A
Proud emitoru	– IE	max.	12		A
Proud báze	IB	max.	2		A
Ztrátový výkon celkový (Tc ≤ 35 °C; UCE = 0 ... 20 V)	Ptot	max.	70		W
Teplota přechodu	Tj	max.	+155		°C
Teplota okolí	Ta	max.	–50 ... +50		°C
Vnitřni tepelný odpor	Rthjc	max.	1,5		K/W

Charakteristické údaje:	Tc = +25 °C
Jmenovité hodnoty:		nom.	min.–max.
* Zbytkový proud kolektor – báze
(UCB = 150 V)	ICBO	0,17	≤1	mA
Zbytkový proud kolektor – emitor
(UCE = 210 V, RBE = 0 Ω) KU 607	ICES	0,9	≤10	mA
(UCE = 250 V, RBE = 3,9 Ω) KU 608	ICER	–	≤20	mA
* Zbytkový proud emitoru
(UCE = 5 V)	IEBO	0,35	≤10	mA
Proudový zesilovaci činitel
(UCE = 1,7 V, IC = 0,5 A)	h21E	40	≥10
* (UCE = 1,7 V, IC = 8 A)	h21E	50	≥10
Saturačni napěti báze
(IC = 0,5 A, IB = 0,05 A) KU 607	UBE sat	0,7	≤1	V
(IC = 8 A, IB = 0,8 A)	UBE sat	0,98	≤2,4	V

Note: This is a direct transcript of the original Czech datasheet shown on the next page. The sole purpose of this transcript is to ease any future translation efforts. This transcript does not imply any IP-rights on my behalf, I’ve not done any more that actually transcribe the original document, letter by letter, recreating some graphical elements in the process. So, nothing much really.
Cheers!
Gjermund Skogstad
Norway